## Slide 1: 5 kamp
Fysisk tillgänglighet
Notes: Syftet med 5-kampen är att medarbetare själva kan använda materialet och gå runt i sin verksamhet och säkerställa att tillgängligheten är så stor som möjligt.
Ni behöver måttband, tumstock eller lasermätare.
Skriv ut materialet och dela upp er i grupper om ni är många och fyll i dokumentet.
Återsamlas och diskutera resultatet.
Utse vem som ska åtgärda eventuella brister samt bevaka så de inte uppstår igen.
Lycka till!

## Slide 2: 1. Entrédörr
Gå till verksamhetens entrédörr och kontrollera dörröppnaren. Finns det blommor eller dyl. som står inom 70cm från dörröppnaren?
Utanför dörren
JA
NEJ
Innanför dörren
JA
NEJ
Notes: ÅTGÄRD:
Om JA på något av alternativen - avlägsna eventuella hinder som är närmare än 70 cm från dörröppnaren.
Personer i rullstol når dörröppnaren och övriga funktioner genom att det finns manöverutrymme och plats för benen. Det innebär att personer i rullstol eller med rollator inte behöver backa när slagdörr slås upp.

## Slide 3: 2. Fria gångstråk
Gångbredden bör vara minst 1,5 m i väntrum, reception och korridorer där besökare rör sig. Begränsad bredd på 90 cm får endast förekomma i korta partier. Undersök vad som stämmer i era lokaler. Kryssa i tabellen till höger.
Utrymme | Över 1,5 m | Under 1,5 m | Över 0,9 m | Under 0,9 m
Korridorer |  |  |  | 
Väntrum |  |  |  | 
Reception |  |  |  | 
Notes: ÅTGÄRD:
Om det finns ett kryss i tabellen i någon av kolumnerna ”Under 1,5 m” och ”Under 0,9 m” säkerställ att det endast är en kortare sträcka eller begränsat parti.
Avlägsna eventuella hinder om detta gör att den fria ytan blir större.
Personer med olika svårigheter som använder personligt stöd, rullstol, rollator och permobil behöver fri yta för att förflytta sig i till exempel korridorer, väntrum, entréhallar, matsalar, uteplatser med mera. Detta gäller också vid möblerade ytor. För att vända med en mindre utomhusrullstol behövs en fri yta med diametern 1,5 meter. En större utomhusrullstol kräver 2,0 meter. Möte mellan en person i utomhusrullstol och en gående kräver minst 1.5 meter bredd.

## Slide 4: 3. Ledstråk
Ledstråk behöver vara fria från hinder och kännbara med teknikkäpp. Undersök hur ledstråken i er verksamhet ser ut.
Är ledstråket fritt från mattor där det byter riktning?
JA
NEJ
Har hela ledstråket en fri yta på 0,7 m på vardera sida?
JA
NEJ
Notes: ÅTGÄRD:
Om NEJ på något av alternativen - avlägsna mattor och eventuella andra hinder som inkräktar på ledstråket där det byter riktning och säkerställ en fri svepyta på 70 cm på vardera sida om ledstråket.
Personer med svårt att se eller bearbeta, tolka och förmedla information hittar lättare om det finns ett ledstråk mellan logiska målpunkter.
Ledstråket behöver kunna följas fritt och ha minst 0,7 m på vardera sida för att teknikkäppen ska ha en fri svepyta.

## Slide 5: 4. Reception
Undersök miljön vid receptionsdisken. Inomhusmiljön ska medge så hög grad av självständighet som möjligt.
Finns käpphållare vid disken?
JA
NEJ
Finns stol vid disken?
JA
NEJ
Kan kortläsare flyttas och/eller är nåbar för en sittande person?
JA
NEJ
Notes: ÅTGÄRD:
Om NEJ på något av alternativen säkerställ att detta åtgärdas.
Personer med svårt att röra sig och som använder kapp eller krycka behöver ställa ifrån sig sitt hjälpmedel utan att det faller till golvet.
Personer med svårt att röra sig eller balanssvårigheter kan behöva en sittplats om ärendet tar lång tid.
Personer som använder rullstol eller är kortvuxna behöver kunna nå alla funktioner samlat på kortläsaren.

## Slide 6: 5. RWC/Handikapptoalett
Gå till toaletten och undersök miljön. Alla ska självständigt och med bibehållen integritet kunna använda samtliga funktioner på ett tryggt och säkert sätt.
Är avlastningshyllan fri från föremål?
JA
NEJ
Finns det toalettpapper på båda hållarna på armstöden?
JA
NEJ
Är sladden för nödlarm nåbar från toalettstolen?
JA
NEJ
Notes: ÅTGÄRD:
Om NEJ på något av alternativen säkerställ att detta åtgärdas.
Personer med till exempel mag- eller tarmsjukdom ska ha möjlighet att kunna lägga hjälpmedel såsom rena bandage med mera på en hylla, torrt placerad.
Personer med svårt att röra sig kan behöva välja mellan toalettpapper som finns på höger respektive vänster armstöd eftersom styrkan och rörligheten kan vara nedsatt i en av händerna.
Personer inne på toaletten behöver kunna larma om hjälp och måste kunna nå sladden från toaletten.

## Slide 7: Kontakta oss vid ytterligare frågor
Har ni som verksamhet frågor som rör era delar, kontakta Enhet Tillgänglighet, länk: Ärendefrågor Enhet Tillgänglighet
TD på Instagram: https://www.instagram.com/tillganglighetsdatabasen/

## Slide 8: Logotyp VGR